Star SP512, SP542 USB nyomtató telepítése

A Blokk nyomtató telepítése két részből áll. Elsőnek a „Star-SP500Setup-1.1.0.exe” programot kell feltelepíteni, utána a drivert, melyet részletesen lejjebb ismertetünk.

A nyomtató előtelepítése Windows 2000, Windows XP operációs rendszereken.

I. A mellékelt CD-n található installáló programot kell telepíteni. A cd-n található „Star-SP500Setup-1.1.0.exe” programot elindítva a következő képen lehet a telepítőt futtatni.

1. Kattintsunk a Next gombra.

2. Itt lehet beállítani, hogy a telepítés hova történjen, célszerű a default telepítési könyvtárat megtartani. Amennyiben beállítottuk a telepítési könyvtárat kattintsunk a Next gombra.

3. Kattintsunk a Next gombra.

4. Kattintsunk a Next gombra.

5. Kattintsunk a Install gombra.

6. Kattintsunk a Finish gombra.

II. A CD-n található Win_2000xp könyvtárban a „linemode_2k-xp_20050628.exe”-t be kell másolni egy tetszőleges könyvtárba és ott elindítani, majd a következő lépéseket megtenni. USB nyomtató esetén (a nyomtató legyen kikapcsolt állapotban)

- Kattintsunk a OK gombra.

- Ezen a képernyőn válasszuk ki a megfelelő modellt a port beállítás mindegy. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a modellnél kiválasztjuk a Star SP542 Line Mode Printer-t, vagy a Star SP512 Line Mode Printer-t. Amennyiben kiválasztottuk a nyomtató típusát az Extract files for installation via Windows Add Printer Wizard pontot válasszuk.

- Kattintsunk a Nem (No) gombra. Fontos hogy a Status Monitort NE installáljuk!!

- Kattintsunk az OK gombra. Ezután ugyanabba a könyvtárba amibe a programot indítottuk létrejön egy Star\StarLM alkönyvtár.

- Kapcsoljuk be a nyomtatót. A windows felismeri az új hardvert és keresi hozzá a megfelelő illesztő programot.

Ne csatlakozzunk a windows webhelyhez.

Telepítés listából vagy adott helyről.

Szerepeljen a keresésben az adott hely, és itt azt és csak azt a könyvtárat kell megadni ahová a 4-es pont szerint az installálás megtörtént.

- Itt a fenti sort válasszuk. Fontos hogy a Status Monitor-t NE installáljuk!!

Kattintsunk a Tovább gombra. Itt kapunk egy figyelmeztető üzenetet. Itt válasszuk a Telepítés folytatása gombot. (Ha itt egy fájlt hiányol az installáló, azt a Star\StarLM\i386 könyvtárban találja).

7.	A nyomató telepítse megtörtént, az 1. pontban látott ablakon az EXIT gombra kattintva léphetünk ki az installáló programból.

A nyomtató tulajdonságai ablakot elő kell venni (a nyomtatók mappában jobb egérgomb a nyomtatón és a Tulajdonságok-at választani)

Itt a Cut Action-t a fent látható Form Feed / Form Feed beállításra kell állítani. Ok-t nyomni.

Ahhoz, hogy jó legyen a papírméret az Eszközbeállítások fülön a papírformátumot 63mm x Receipt kell állítani (ha ez nem kerül beállításra, akkor minden nyugta után egy A4-es méretű lapot dob).

IV. A nyomtató konfigurálása Windows 2000, Windows XP rendszereken.

A telepítés során, a Windows asztalon létrejön egy ikon

(SP500 Configuration Utility). A program elindításával, lehet a nyomtatót külön konfigurálni.

1. A Main fülön, be lehet állítani, hogy a nyomtató melyik kommunikációs portra nyomtasson.

Figyelem!!!

Ha USB nyomtatót használ akkor a Communication választékban a Windows Spoolert kell kiválasztani, majd megadni a nyomtatót (pl. Star SP542 Line Mode Printer)

A Store Settings gombbal a nyomtató beállításait véglegesítjük (a Blokknyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie). Print Self Test Page gombbal tesztoldalt lehet kinyomtatni.

A következő beállításokat használjuk:

Amennyiben papírfeltekercselő illesztve van a nyomtatóhoz a Paper Rewinder-t állítsuk Enabled-re

3. Characters fülön amennyiben az ékezetes nyomtatás nem megfelelő, akkor Code Page-nél a 1250 (Windows Latin-2) kell kiválasztani.

Ahhoz, hogy a beállítások után a Blokknyomtató megfelelően működjön a Main fülön Store Settings gombot megnyomva tudjuk elérni (Ezen gomb lenyomásával küldi ki a nyomtató memóriájába a beállított paramétereket. Ilyenkor „hallani lehet” hogy a nyomtató rögzíti a beállításokat.).